## Slide 1
SZEMPONTOK A PAKSI ATOMERŐMŰ GŐZFEJLESZTŐINEK HATÉKONY DEKONTAMINÁLÁSÁHOZ
Radó Krisztián1, Varga Kálmán1, Schunk János2
1Radiokémia Tanszék, Veszprémi Egyetem, 8201 Veszprém, Pf:158.
2Paksi Atomerőmű Rt., Vegyészeti Főosztály, 7031 Paks, Pf. 71.

## Slide 2
A technológia kialakításának szükségessége, lehetőségek
Szükségesség:
Az AP-CITROX eljárás paksi atomerőműben rendszeresített változata nagy acélfelületekkel rendelkező berendezések (pl. gőzfejlesztők) dekontaminálására, felületi kezelésére alkalmatlan. Az atomerőmű gőzfejlesztőinek jelenlegi állapota és a megfelelő technológia hiánya -a kívánt hosszú üzemidő elérése érdekében- szükségessé teszik a kémiai oldatok on-line tisztításán alapuló dekontaminációs, felületkezelő eljárások alkalmazási lehetőségeinek áttekintését.
Lehetőség:
2004. Október 15. – 2006. December 31.: Kooperációs Kutató Központ keretén belül részprojekt indul „Élettartam-menedzselés a Paksi Atomerőműben a reaktorblokkok korróziós állapotának tematikus vizsgálatával” címmel. A munka keretén belül egyik célunk a paksi atomerőműben alkalmazható dekontaminációs technológia kifejlesztése.
♦ BEVEZETÉS

## Slide 3
II A potenciális eljárások optimálására alkalmas félüzemi cirkulációs rendszer kifejlesztése.
Az ideális technológia kialakításának folyamata
I A kémiai oldatok koncentráció-szabályzásán (on-line tisztításán) alapuló kémiai dekontaminációs és felületkezelő technológiákra vonatkozó adatok irodalmi áttekintése, tekintetbe véve
-a speciális paksi felületekre való alkalmazhatóságot,
-az oxidrétegek tökéletes, homogén eltávolításának feladatát illetve
-lehetőség szerint a Paksi Atomerőműben jelen lévő technológiai háttér alkalmazhatóságát.
III A potenciális eljárás(ok) tesztelése a Paksi Atomerőmű Rt. által biztosított gőzfejlesztő hőátadó csövekben. Áramlási sebesség, kontaktidő, kémiai koncentrációk, hőmérséklet optimálása figyelembe véve a dekontamináló oldatba beoldódó radionuklidok aktivitás-koncentrációját, illetve a korróziótermékek kémiai koncentrációját.

## Slide 4
Ideális technológiára vonatkozó irodalmi adatok feldolgozásának sémája
Felület állapotának javulása
Dekontaminációs hatás (DF)
Technológia Alapelve
Dekontaminációs technológiák
Ipari felületkezelési technológiák
Folyamatok jellege: oxidatív; reduktív; oxidatív-reduktív;
Domináns rétegeltávolító hatás (oldó-, vagy eróziós hatás)
Alkalmazott kémiai vegyszerek (minőség, mennyiség)
Paraméterek: Áramlási sebesség, Hőmérséklet, nyomás, kontaktidő
Belső felületre jellemző korróziós állapot (összetétel, struktúra, mobilitás)
Passziválhatóság
Rekontamináció
Technológiai Megvalósítás
Gőzfejlesztő adatbázis
Felületkémiai és korróziós hatás
Hulladékkezelés
Nukleáris Biztonság, Költséganalízis
Alkalmasság a PA RT. speciális gőzfejlesztő ausztenites acélfelületeinek kezelésére
Regeneratív - Nem regeneratív
Döntéshozatal kémiai szempontok alapján
A felületi oxidréteg tökéletes, homogén oldása
A hulladék kezelhetősége
Mennyisége, Minősége, Koncentrációja, Aktivitása
Pénzügyi, Technológiai döntéshozatal

## Slide 5
ÖSSZEFOGLALÁS
Indokolt egy, a kémiai oldatok koncentráció-szabályzásán (on-line tisztításán) alapuló kémiai dekontaminációs és felületkezelő technológia kifejlesztése, amely során alapvető jelentőségű az alábbi szempontok érvényesítése:
-a speciális paksi felületekre való alkalmazhatóság
-az oxidrétegek tökéletes, homogén eltávolításának feladata
I Irodalmi adatbázis áttekintése
II A potenciális eljárások optimálására alkalmas félüzemi cirkulációs rendszer kifejlesztése.
III A potenciális eljárás(ok) tesztelése a Paksi Atomerőmű Rt. által biztosított gőzfejlesztő hőátadó csövekben.
A technológia kialakításának lépései: